ПП                        Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Одинцова,                                    Сертифікат:

«Портал-М»                                  буд.17а, офіс 309                                                          АР  № 000301

р/р 26009120826 в ЗАТ «Райффайзен Банк Аваль»

м. Київ, МФО 380805

Код 35956523,    Тел.: 67-05-10

Державна ліцензія

Серія АД № 030442 від 29.02.2012р. до 28.02.2017р.

“Детальний план території 3-го мікрорайону житлового району

Масани в м.Чернігові”

ВСТУП.

Проект Детального плану території 3-го мікрорайону житлового району «Масани» в м. Чернігові виконаний на замовлення КП “Чернігівбудінвест”, на підставі рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2012 року, згідно договору № 01/04-13 від 10 січня 2013 року у відповідності до вихідних даних та завдання на розроблення детального плану території даного мікрорайону, затвердженого замовником.

Даний проект є етапом реалізації генерального плану міста, розробленого інститутом “Діпромісто” та затвердженого рішенням Чернігівської міської ради від 25 грудня 2003 року.

Основна мета Детального плану території 3-го мікрорайону:

– уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови;

– формування принципів планувальної організації забудови;

– визначення всіх планувальних обмежень використання даної території;

– уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування;

– визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування;

– забезпечення комплексності забудови;

– сприяння поліпшенню стану навколишнього середовища;

– узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні території;

– визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:

- інженерної підготовки території;

- інженерного забезпечення територій;

- розміщення об`єктів забудови всіх видів;

- організації транспортного і пішохідного руху;

- охорони та поліпшення стану навколишнього середовища;

- комплексного благоустрою з організацією розвитку зелених зон.

Затверджений детальний план території 3-го мікрорайону є основою визначення вихідних даних для:

– розроблення проекту забудови території мікрорайону, комплексів забудови, окремих земельних ділянок;

– проектування будинків і споруд різного призначення;

– проектування мереж та споруд інженерно-транспортної інфраструктури;

– розроблення схеми санітарного очищення та прибирання територій;

– розроблення землевпорядної документації.

Термін реалізації Детального плану 3-го мікрорайону, з урахуванням інвестиційних намірів становить 7 років.

Розроблено даний Детальний план з урахуванням раніше виконаної містобудівної документації:

- Генерального плану міста (інститут “Діпромісто”, рік затвердження – 2003);

- Схеми перспективного розвитку туризму (інститут “Діпромісто”, 2004р.);

- Тимчасового порядку використання території м. Чернігова (рішення Чернігівської міської ради від 28 грудня 2011 року “Про тимчасовий порядок використання території м. Чернігова та скасування рішень міської ради”;

- Матеріалів плану червоних ліній.

В процесі розробки Детального плану території використані матеріали:

• державноїі відомчої статистичної звітності;

• управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради;

• натурного обстеження житлового району Масани спеціалістами ПП “Портал-М”.

Графічні матеріали проекту розроблені в системі “AUTOCAD” на електронній топооснові масштабу 1:1000, виконаної ДП “Водземпроект” ВАТ “Чернігівводпроект”.

Проектні рішення прийняті з урахуванням чинного законодавства України, яке стосується сфери містобудування та державних будівельних норм:

• Земельний кодекс;

• Закон “Про охорону культурної спадщини ”;

• Закон “Про регулювання містобудівної діяльності ”;

• Закон “Про цивільний захист ”;

• ДБН 360-92** « Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ”;

• ДБН Б.1.1-5:2007 “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації ”;

• ДСТУ-Н Б Б.1-12:2001 “Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)”;

• фахові нормативні документи до інженерних розділів ( БНіП 2.07.01-89, БНіП 2-05.02-85, БНіП 2.04.07-86, БНіП 2.01.01-82, БніП 2.04.08-87);

• “Правила пожежної безпеки України”, розроблені Міністерством внутрішніх справ України,

Об`єм і склад проекту відповідає ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території ”.

1. Природні, соціально-економічні та містобудівні умови.

1.1 Природні умови.

Місто розташоване в східній частині Чернігівського Полісся, на правобережжі р.Десни, де її долина сполучається з Любеч-Чернігівською моренно-зандровою рівниною.

Характерною рисою орографії території є наявність двох гіпсометричних рівнів: перший – з абсолютними позначками 108-115м – відповідає заплаві р.Десни та р.Стрижень і днищам балок, що відкриваються з заплави; другий – з абсолютними позначками 115-140м – представляє моренно-зандрову рівнину і частково надзаплавну терасу р.Десни.

Стик цих гіпсометричних рівнів є ареною розвитку інженерно-геологічних процесів, що ускладнюють освоєння території.

Поверхневі води представлені водами р.Десни (південь міста) та її правосторонніх притоків – малих річок: Стрижень (центральна частина міста), Білоус (західна околиця).

По режиму живлення водотоки відносяться до снігового ( більше 50% річного стоку). Другим за значенням джерелом живлення р.Десни є підземні води.

Клімат району атлантико-континентальний з нетривалою помірно-м`якою зимою та теплим тривалим літом.

У відповідності з будівельно-кліматичним районуванням територія міста відноситься до II В кліматичного району.

Основні метеорологічні показники наведені за середньорічними даними в результаті багаторічних спостережень на МС Чернігів в таблиці №1-1.

Стійкий сніговий покрив спостерігається  з 2 листопада по 9 лютого, висота снігового покриву коливається від 7 до 42 см (середня – 19 см).   Ґлибина промерзання ґрунтів – від 45 до 141 см, в середньому – 93 см. В жовтні-березні часто спостерігаються тумани (в середньому – 16% днів). Домінуючі вітри: в теплий період – Пн Зх (17,7%), в холодний період – Пд Сх (15%). Максимально можливі швидкості вітру: 17 м/с – щорічно, 20-21 м/с –     1 раз за 5-10 років, 22-23 м/с – 15-20 років.

Характеристичне значення снігового навантаження – 1720 Па.

Характеристичне значення вітрового навантаження – 410 Па.

Температура найбільш холодної 5-денки становить мінус 27.С.

Розрахункова зимова температура становить мінус 23.С.

Тривалість опалювального періоду – 192 доби.

Середня температура опалювального періоду – -1,4.С.

В межах міста сформувалися типові поліські ґрунти, характерні для Лівобережного Полісся. Їх формування обумовлене різноманітністю літогенної основи, рельєфу, умов підземного та поверхневого стоку.

Більшу частину території займають дерново-підзолисті супіщані ґрунти на лесових породах. Маючи невелику товщину гумусового шару, вони бідні гумусом (1-2%) та поживними речовинами.

На півночі міста та на прилеглих територіях утворилися сірі       опідзолені, досить родючі (вміст гумусу 3-4,5 %), місцями глеюваті ґрунти.

В геоструктурному відношенні територія розташована в північній частині Центрального грабена Дніпровсько-Донецької западини.

Кристалічний фундамент на даній території знаходиться на глибині 3,5-4 км і перекривається потужною товщею осадових порід палеозою, мезозою і кайнозою. Сучасні інженерно-геологічні процеси мають прояв у верхній частині геологічного розрізу – у відкладах неогенової і особливо четвертинної систем. Четвертинні відклади відзначаються різнорідністю генетичних типів, що обумовлено розташуванням міста на межі двох геоморфологічних провінцій, де збереглися відклади четвертинного зледеніння, відклади еолово-делювіальної діяльності та алювій р.р. Десни, Стрижня, Білоуса та сучасних балок, що літологічно представлені пісками, суглинками, глинами, моренними відкладами. Загальна потужність їх від 2-3 м (Подусівка) до 60 м (Бобровиця) при середніх значеннях 30-40 м.

Основні водоносні горизонти, що використовуються для централізованого водопостачання міста, належать до Дніпровського басейну підземних вод і формуються в умовах Деснянського річкового басейну.

Господарсько-питне водопостачання міста базується на підземних водах двох водоносних комплексів – еоценового та сеноман-нижньокрейдяного.

Водоносні горизонти поширені всюди.

Інженерно-геологічні умови ділянки проектування (3-й мікрорайон) обумовлені її розташуванням в верхній частині дуже пологого склону, від водорозділу річок Білоус і Стрижень до долини річки Десни, що знаходиться в межах Любеч-Чернігівської моренно-зандрової рівнини. Рельєф ділянки спокійний з незначним уклоном в південно-західному та південно-східному напрямках. Абсолютні відмітки поверхні землі знаходяться в межах 142-146 м.

За геоморфологічними ознаками територія відноситься до 1 категорії складності (ділянка розташована в межах єдиного геоморфологічного елемента, поверхня мало розчленована).

За геологічними ознаками територія відноситься до III категорії складності (більше ніж 4 різних за літологією шарів, незакономірні зміни фізичних властивостей, лінзовидне залягання ґрунтів).

На підставі інженерно-геологічних процесів, що відбуваються, територія віднесена до III категорії складності (на даній території мають місце процеси підтоплення та часткового затоплення).

За сукупністю перелічених ознак інженерно-геологічні умови на ділянці будівництва відносяться до III категорії складності.

Товща ґрунтів основи об`єктів проектування неоднорідна, в її складі визначено 25 інженерно-геологічних елементів (за даними досліджень 1990 р.).

Територія підтоплена ґрунтовими водами.

Рівень ґрунтових вод зафіксовано на глибині від 0,6 м до 6,0 м.

Режим рівня ґрунтових вод залежить від впливу кліматичних факторів:

• посушливі роки —пониження на 2-3 м від зафіксованого;

• багатоводні роки —підвищення рівня на 2-3 м від зафіксованого, з можливим затопленням низинної частини ділянки на 0,5 м.

Підвали існуючих житлових будинків та льохи (в зоні садибної забудови) періодично підтоплюються (в багатоводні роки, а також в повеневий період).

Питання щодо рівня ґрунтових вод потребує додаткового уточнення.

1.2. Соціально-економічні умови.

Чернігів – великий адміністративний , промисловий і культурний центр Чернігівської області. У відповідності із Законом України “Про охорону культурної спадщини ” Чернігів віднесений до категорії історичних міст.

За даними Генерального плану розвитку міста Чернігова на 01.01.2001 р. чисельність населення міста складала 310,5 тис.чол. (на 01.01.2012 р. чисельність населення за даними статистичної звітності складає 290,0 тис. чол.). Чисельність населення зайнятого в усіх сферах економічної діяльності, складає біля 125 тис.чол. (40% від загальної кількості). Основною галуззю господарського комплексу є промисловість (біля 26% усіх зайнятих), яка у поєднанні з організаціями будівельної індустрії і транспорту створює виробничий каркас міста.

Місто має розвинене складське господарство, яке забезпечує зберігання продукції, обслуговування галузей матеріального виробництва .

Підприємницька діяльність представлена підприємствами малого і середнього бізнесу різних форм власності.

У сфері надання послуг працює розвинута мережа підприємств і установ (адміністративні, фінансово-кредитні, інформаційно-обчислювальні та інші організації сфери послуг).

Науково-технічний потенціал міста представлений науково-дослідними, проектними та геологорозвідувальними організаціями.

Спеціальні учбові заклади представлені педагогічним і технологічним університетами, державним інститутом економіки і управління, обласним інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти, професійно-технічними і середніми спеціальними навчальними закладами та рядом навчальних центрів і навчально-виробничих комбінатів.

Місто має значний уристичний потенціал (пам`ятки історії, культури, архітектури, археології), який до цього часу не задіяний в повній мірі.

За даними Генерального плану розвитку Чернігова житловий фонд міста складає 5201,5 тис.кв.м загальної площі, з яких 82,4% (4285,4 тис.кв.м) –багатоквартирна забудова та 17,6% (916,1 тис. кв.м) – одноквартирна (садибна). Рівень житлової забезпеченості на той період  (2003 р.) становив 16,6 кв.м на людину.

За даними статистичної звітності на 01.01.2012 р. рівень житлової забезпеченості по місту становив 21,5 кв.м.

Генеральним планом на розрахунковий період визначено оптимальний рівень житлової забезпеченості 24 кв.м на людину, а на перспективу – 27 кв.м на людину.

На сьогодні житлова проблема залишається однією з найбільш актуальних соціальних проблем міста.

1.3. Містобудівні умови.

Територія міста в межах, затверджених Верховною Радою України (постанова № 872-XIVвід 08.07.1999 р.), складає 7856,3 га; 45,5% (3577 га) – сельбищні території, 62% яких – мікрорайони і квартали.

У відповідності до діючого Генерального плану розвитку міста Чернігова:

• Зелені насадження загального користування займають 665,7 га.

• Установи та підприємства обслуговування займають біля 200 га –    2,5% від території міста.

• Території промислових та будівельнихорганізацій становлять –       10,7% (844 га), комунально-складських об`єктів – 215,6 га,        спецпризначення – 224,7 га.

Місто являє собою компактну планувальну структуру.

В меридіональному напрямку рікою Стрижень (притока р. Десни) і залізницею місто поділено на три планувальні райони: Центральний, Східний і Західний. Вони мають суттєві відмінності в плануванні та функціональному використанні.

В балансі територій Центрального і Західного районів значний відсоток складають промислові і комунально-складські об`єкти. Найменше ці території представлені у Східному районі, де вони локалізовані практично на двох площадках.

У відповідності до Генерального плану розвитку міста основою міської житлової політики є забезпечення населення міста житлом в достатньому обсязі та з необхідним рівнем комфортності. Рівень житлової забезпеченості на розрахунковий період має бути не нижче 24 кв.м на людину ( на перспективу – 27 кв.м на людину).

Генеральним планом міста визначені основні напрямки територіального розвитку: на північний захід – район “Масани”, на захід – район “Новий Білоус” і на схід – район “Бобровиця”

Напрямок “Масани” розглядається переважно під розміщення багатоквартирної житлової забудови з подальшим формуванням відповідного житлового (спального) району, планувальна структура якого визначена раніше розробленою містобудівною документацією.

Суттєвими планувальними обмеженнями освоєння вільної територій житлового району є санітарно-захисна зона звалища ТПВ (500м) та ставків-накопичувачів токсичних промислових відходів (3000м).

Для подальшого освоєння території житлового району “Масани” необхідно вирішити питання ліквідації ставків-відстойників та звалища ТПВ.

У відповідності до “Тимчасового порядку використання території м. Чернігова” (рішення Чернігівської міської ради від28 грудня 2011 р.) територія 3-го мікрорайону житлового району “Масани” віднесена до зони Ж-2 – житлової зони багатоквартирної забудови, для якої даним порядком визначені переважні, дозволені та допустимі види забудови та використання земельних ділянок.

2. Оцінка існуючої ситуації.

Характеристика сучасного стану.

Згідно з планувальною структурою Генерального плану до складу житлового району “Масани” (в межах міста) входять три мікрорайони багатоповерхової багатоквартирної житлової забудови. Планувальна структура мікрорайонів в межах червоних ліній визначена раніше розробленою містобудівною документацією.

Забудова 1-го мікрорайону знаходиться в стадії завершення. По другому мікрорайону розпочаті проектні роботи.

Проект Детального плану території 3-го мікрорайону житлового району Масани охоплює площу 24,28 га в межах червоних ліній вулиць:

• Любецької – з північного сходу;

• Глібова – зі сходу;

• Незалежності – з півдня та південного сходу;

• Визволителів – з північного заходу.

В зоні прилеглій до охоронної зони ПЛ напругою 110 кВ, що перетинає територію мікрорайону на сході, ведеться будівництво автоцентру (виставка-продаж та гарантійне сервісне обслуговування легкових автомобілів).

Сучасна культова споруда займає земельну ділянку площею 0,39 га в північній частині мікрорайону.

Об`єкти культурної спадщини в межах мікрорайону відсутні.

Вздовж вул. Любецької та вул. Визволителів (в межах мікрорайону) сформувалися дві окремі групи зелених насаджень, основна порода серед яких -сосна.

Інша основна частина земельної ділянки вільна від забудови та зелених насаджень. Елементи благоустрою в її межах відсутні.

Нижче, в таблиці № 2-1, наводиться сучасний розподіл території в межах червоних ліній мікрорайону.

Сучасний розподіл території

Табл. «№ 2-1

| № п/п | Території | Площа, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Культова споруда | 0,39 | 1,60 |
| 2. | Автоцентр | 1,98 | 8,16 |
| 3. | Зелені насадження: • ділянка 1 • ділянка 2 | 3,07 1,68 1,39 | 12,64 |
| 4. | Охоронна зона ЛЕП | 0,97 | 4,00 |
| 5. | Вільна від забудови і зелених насаджень територія | 17,87 | 73,60 |
| ВСЬОГО : | 24,28 | 100 |

Аналіз містобудівної ситуації щодо інженерного забезпечення 3-го мікрорайону свідчить про наявність розвинутої інженерної інфраструктури:

• в межах червоних ліній вул. Незалежності знаходяться діючі інженерні мережі: газопровід високого тиску, тепломережі, електромережі, кабелі зв`язку;

• в межах червоних ліній вул. Глібова прокладені і експлуатуються: водогін (ст. 400), каналізація (з/б 600), газопровід високого тиску, електричні мережі, дощова каналізація (з/б 800);

• уздовж вул. Любецької знаходяться діючі інженерні мережі: водогін  (ст. 400), каналізація (азб.350), газопровід високого тиску, електричні мережі, дощова каналізація (з/б 800), кабелі зв`язку.

Точки та умови підключення даного об`єкту до інженерних мереж мають бути визначені технічними умовами на наступних стадіях проектування.

Дана земельна ділянка відповідно до плану дії обмежень за екологічними умовами (“Тимчасовий порядок використання території м. Чернігова”) входить до зони підтоплення ґрунтовими водами та знаходиться в санітарно-захисній зоні (на межі) полігону токсичних промислових відходів.

За інформацією управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (лист №1505 від 26.10.12р.) почався процес знешкодження зазначеного полігону, а саме: в жовтні місяці 2012 року розпочато роботи по будівництву установки для утилізації рідких промислових токсичних відходів.

В межах ділянки та на прилеглій території ерозійні процеси і обвальні явища відсутні.

Дана земельна ділянка не має відношення до об`єктів природно-заповідного фонду України і особливо цінних земель, а також не відноситься до охоронних археологічних зон.

В екологічному відношенні дана територія може бути використана під розміщення об`єктів цивільного будівництва. Джерела істотного техногенного впливу на навколишнє середовище в її межах відсутні.

Планувальні обмеження.

Аналіз містобудівної ситуації щодо комплексної забудови 3-го мікрорайону свідчить про наявність обмежуючих факторів, які мають бути враховані при проектуванні:

1. Наявність охоронної зони ПЛ 110 кВ (ДБН 360-92** п. 8.23*, табл. 8,5а*), що перетинає територію мікрорайону з півночі на південь уздовж вул. Глібова.

2. Питання використання охоронної зони ПЛ 110 кВ під проїзди, тимчасові автостоянки необхідно узгодити з власником мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду у відповідності до вимог ДБН 360-92** п.8.23.

Екологічна ситуація.

Екологічна ситуація в місті обумовлена, в основному, негативним впливом об`єктів господарського комплексу та транспортної інфраструктури.

Повітряний басейн.

В атмосферу міста щорічно поступає біля 20 тис. тон речовин об`єктів     I-IV класів шкідливості (із них більше 60% викиди автотранспорту), які утворюють ареали підвищеного забруднення поблизу основних стаціонарних джерел викидів та вздовж головних автомагістралей. Вулиці Любецька та Гагаріна (Глібова), що обмежують третій мікрорайон з північного сходу та сходу, відносяться до найбільш напружених автомагістралей.

Рівень фонових  концентрацій  діоксиду  азоту  та  вуглецю  оксиду      в зоні  будівництва  мікрорайону  не  перевищує нормативні значення             (лист Головного управління держсанепідслужби у Чернігівській області  №02.2-10/6 від 12.03.2013р.).

Суттєвими територіально-планувальними обмеженнями є санітарно-захисні зони:

• від ставків-накопичувачів токсичних відходів – 3000 м;

• від полігону ТПВ – 500 м.

Водний басейн.

В зоні житлового району “Масани” відкриті водойми відсутні.

В цілому макрокомпонентний склад підземних вод на території міста відповідає сучасним вимогам (ДСТ 2874-82 “Вода питна”).

В той же час потужним та занадто небезпечним джерелом забруднення ґрунтових та підземних вод у північно-західній частині міста є ставки накопичувачі токсичних відходів та полігон ТПВ.

Ґрунти.

Територія житлового району “Масани” знаходиться поза межами зони з найбільш забрудненими ділянками ґрунтів.

Акустична ситуація.

Джерелом шумового навантаження в межах міста і житлового району “Масани” є вулично–дорожня мережа. Територію 3-го мікрорайону на північному сході обмежує вул. Любецька, яка відноситься до найбільш зашумлених в години “пік”.

Транспорт.

Чернігів має розвинуту транспортну структуру, яка забезпечує стабільне транспортне сполучення центру міста з іншими районами, в тому числі і з житловим районом “Масани”. Для організації транспортного забезпечення даного житлового району задіяні різні види громадського транспорту: автобус, тролейбус, маршрутне таксі. Зупинки громадського транспорту розташовані в межах червоних ліній вул. Незалежності та Любечської, що обмежують територію 3-го мікрорайону.

Сучасна класифікація магістралей в діючий містобудівній документації надається за функціональним призначенням і показниками транспортного навантаження. Однак, за технічними параметрами, вони не в повній мірі відповідають своєму призначенню. Ці вулиці віднесені до розряду магістральних на підставі планувальних міркувань та за наявністю інтенсивних транспортних потоків.

Категорія вулиць, що обмежують 3-й мікрорайон, визначена у відповідності до плану червоних ліній магістральних вулиць міста:

• Любецька – магістраль загальноміського значення;

• Глібова – магістраль загальноміського значення;

• Незалежності – магістраль ;

• Визволителів – житлова вулиця.

Висновок. Територія 3-го мікрорайону житлового району “Масани”,   при вирішенні питання ліквідації ставків-накопичувачів промислових відходів, відповідає нормативним вимогам та Генеральному плану міста щодо житлової багатоквартирної забудови.

3. Розподіл території мікрорайону за функціональним використанням.

Характеристика видів використання території.

Функціональна класифікація території 3-го мікрорайону житлового району “Масани” визначена Генеральним планом міста та “Тимчасовим порядком використання території м. Чернігова”:

• тип території – житлова;

• функціональна зона – житлова зона багатоквартирної багатоповерхової (від 9 до 16 поверхів) забудови, супутні об`єкти повсякденного обслуговування населення, комунальні об`єкти, окремі об`єкти загальноміського та районного значення.

На підставі комплексного аналізу містобудівної ситуації та у відповідності до прийнятого архітектуно-планувального рішення по  забудові 3-го мікрорайону проектом передбачається зонування його території (в межах червоних ліній) за видами функціонального  використання:

• зона шкільних та дитячих дошкільних установ;

• зона багатоквартирної багатоповерхової (9-10 та 16 поверхів) житлової забудови;

• зона багатоквартирної багатоповерхової (9-10 та 16 поверхів) житлової забудови з вбудовано-прибудованими в перших поверхах об`єктами сфери обслуговування;

• зона зелених насаджень загального користування;

• зона культової споруди;

• зона торгових центрів (торговий центр, автоцентр);

• охорона зона ПЛ 110 кВ.

Проектом передбачено розміщення забудови на вільній території в межах червоних ліній мікрорайону.

Основний вид використання території – житлова забудова з відповідною інфраструктурою сфери обслуговування.

Інфраструктура сфери обслуговування формується як за рахунок окремо розташованих так і вбудовано-прибудованих в перших поверхах житлових будинків об`єктів обслуговування.

Щільність забудови становить – 343 люд./га.

4. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій.

На підставі комплексного аналізу існуючої містобудівної ситуації та чинної містобудівної документації Детальним планом територія 3-го мікрорайону віднесена до житлової зони.

Режим забудови даної житлової зони визначено у відповідності до п.5.10.1 ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011, а саме: житлові будинки, об`єкти транспортної інфраструктури для зберігання індивідуальних транспортних засобів, окремі вбудовані чи прибудовані об`єкти соціального і культурно-побутового обслуговування та інші об`єкти, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон та не створюють негативного впливу на навколишнє середовище.

Характер забудови території мікрорайону, визначений Детальним планом даної території, місце розташування об`єкта містобудування в структурі міста, типи житлових будинків, запропонованих до будівництва, та їх поверховість (розташування багатоповерхових житлових будинків поверховістю від дев`яти до 16 поверхів, супутніх об`єктів повсякденного обслуговування населення, комунальних об`єктів, а також окремих об`єктів загальноміського та районного значення) відповідають типу житлової зони – змішана багатоквартирна житлова забудова та громадська забудова Ж4 (ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 п.5.10.2).

“Тимчасовим порядком використання території м.Чернігова”, прийнятим до введення в дію ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011, територія 3-го мікрорайону була віднесена до зони багатоквартирної забудови Ж-2, містобудівний регламент якої за основними критеріями відповідає зоні житлової забудови Ж4         (ДСТУ: Н Б Б.1-1-12:2011).

На сьогоднішній день “Тимчасовий порядок використання території м. Чернігова” має бути приведений у відповідність до діючої нормативно - правової бази:

– закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

– ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території”;

– ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 “Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)”.

5. Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження (уточнення).

Детальний план території 3-го мікрорайону розроблено у відповідності до загальних вимог чинної нормативно-правової бази та діючої містобудівної документації щодо використання даного типу території (житлова зона) з визначенням містобудівного регламенту щодо її забудови.

Містобудівний регламент для житлової зони змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови Ж4 встановлює:

– переважні види використання;

– супутні види дозволеного використання;

– допустимі види використання;

– умови та обмеження забудови земельних ділянок.

Переважні види забудови мають забезпечити розрахунковий мінімум об`єктів обслуговування у відповідності до вимог ДБН 360-92**.

Переважні види забудови та використання земельних ділянок:

• багатоквартирні житлові будинки 9-10 та 16 поверхів;

• багатоквартирні 9-10-ти та 16-ти поверхові житлові будинки, розташовані вздовж червоної лінії мікрорайону, з вбудовано-прибудованими в 1-2 поверхах об`єктами сфери обслуговування, які за своїм призначенням відповідають вимогам ДБН В.2.2-15-2005 (“Житлові будинки. Основні положення”);

• загальноосвітня школа;

• позашкільні установи (басейн, художня школа, та інше);

• дитячі дошкільні установи;

• клубні установи та центри дозвілля;

• бібліотеки;

• підприємства зв`язку;

• відділення банків;

• аптеки;

• поліклініки;

• підприємства побутового обслуговування;

• магазини продовольчих та непродовольчих товарів;

• підприємства громадського харчування;

• бульвари, сквери.

Супутні види переважного використання та забудови земельних ділянок:

• об`єкти сфери обслуговування різного профілю (нежитлові приміщення), розміщені в перших поверхах житлових будинків, які за своїм призначенням відповідають вимогам ДБН В.2.2-15-2005 (“Житлові будинки. Основні положення” п.2.50);

• об`єкти торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

• споруди, що призначені для охорони об`єктів переважного чи дозволеного виду використання;

• об`єкти транспортної інфраструктури: автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів, гаражі;

• будівлі та споруди інженерно-технічної інфраструктури для обслуговування мікрорайону;

• об`єкти благоустрою (майданчики для відпочинку дорослого населення, дитячі ігрові, фізкультурні, для господарських цілей);

• багатоповерхові гаражі (поза межами мікрорайону, на прилеглих територіях комунально-складської зони та виробничої зони);

• громадські вбиральні.

Допустимі види забудови та використання, які потребують спеціальних погоджень:

• культові споруди;

• торгово-розважальні або торгові центри, автосалони (автоцентр);

• невеликі виробничі, комунальні, складські об`єкти, які не мають екологічних обмежень.

Містобудівні умови і обмеження (уточнення)

1. Функціональне призначення земельної ділянки:житлова зона змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови Ж4              (ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 “Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)”.

2. Гранично допустима висота будівель:9-10-ти та 16-ти поверхова житлова забудова.

3. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:30%.

4. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови): 343 чол./га.

5. Відстань від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:по червоній лінії допускається розміщення багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими в перших поверхах приміщеннями громадського призначення (об`єктами сфери обслуговування).

6. Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювальні зони):зона підтоплення ґрунтовими водами, санітарно-захисна зона полігону токсичних промислових відходів, частина території знаходиться в охоронній зоні ПЛ напругою 110 кВ.

7. Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються до існуючих будинків і споруд:згідно з протипожежними та санітарними нормами та вимогами.

8. Охоронювані зони інженерних комунікацій:згідно з ДБН 360-92**.

9. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва”:виконувати для кожного об`єкту проектування в межах мікрорайону.

10. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою):виконати благоустрій території 3-го мікрорайону в межах його червоних ліній зі збереженням існуючих зелених насаджень (сосна); передбачити благоустрій прилеглої території, що розташована між червоними лініями мікрорайону та проїзною частиною доріг, що його обмежують.

11. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку:згідно з вимогами ДБН 360-92** та у відповідності до Детального плану території 3-го мікрорайону.

12. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:згідно з вимогами Зміни №4 до ДБН 360-92**, з урахуванням можливості використання прилеглої комунально-складської зони для будівництва автостоянок та гаражів, а також розширення існуючих автокооперативів. Питання використання охоронної зони ПЛ 110 кВ під проїзди, тимчасові автостоянки необхідно узгодити з власником мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду у відповідності до вимог ДБН 360-92** п.8.23.

13. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:немає.

Примітка: роботи по будівництву установки для утилізації рідких промислових токсичних відходів розпочато в жовтні місяці 2012 року (лист управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради №1505 від 26.10.12р.).

6. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Архітектурно-планувальне рішення по забудові мікрорайону прийнято на підставі аналізу існуючої містобудівної ситуації, враховуючи особливості даного району з точки зору санітарно-гігієнічних умов (питання інсоляції, переважаючих напрямків вітру), інженерної підготовки території.

Основою планувально-просторової організації території мікрорайону є принцип функціонального зонування, у відповідності до якого визначені зони функціонального використання території:

• зона багатоквартирної багатоповерхової житлової забудови;

• зона багатоквартирної багатоповерхової житлової забудови з вбудовано-прибудованими в 1-2-му поверхах об`єктами сфери обслуговування;

• зона шкільних та дитячих дошкільних установ;

• зона зелених насаджень загального користування;

• зона культової споруди;

• зона торгових центрів (торговий центр, автоцентр);

• охорона зона ПЛ 110 кВ.

Загальним принципом архітектурно-просторової композиції мікрорайону є формування комфортного середовища для мешканців мікрорайону.

Забудова мікрорайону має відбуватися багатоквартирними 9-10-ти поверховими та 16-ти поверховими (як акценти) житловими секціями з комфортними квартирами, що відповідають сучасним вимогам до житла відповідної категорії. Можливість багатоваріантного блокування секцій дозволить створити активний виразний силует забудови, вирішити питання інсоляції житлових приміщень у відповідності до вимог ДБН 360-92** та створити комфортний для проживання внутрішній простір.

Дитячі дошкільні заклади та школа розташовані поза межами дворових просторів в центральній частині мікрорайону вздовж пішохідного бульвару.

Архітектурно-просторова композиція мікрорайону передбачає формування не тільки зовнішніх панорам, а й внутрішніх ансамблів вздовж основних пішохідних доріг.

Принцип раціональної організації пішохідних зв`язків передбачає систему озеленених пішохідних шляхів, що перетинають внутрішньо мікрорайонний простір і з`єднують в єдину систему первинні заклади обслуговування (дитячі садки, загальноосвітню школу), об`єкти торговельно-побутового обслуговування, зупинки громадського міського транспорту.

Планувальна структура мікрорайону передбачає створення раціональної системи транспортних зв`язків на мікрорайонному рівні (проїзди, під`їзди, автостоянки).

У відповідності до розрахунків, враховуючи пропозиції управління освіти, управління культури, проектом передбачено повний комплекс установ і підприємств обслуговування мікрорайонного значення:

• школа на 1600 учнів (із розрахунку на 2-й та 3-й мікрорайони);

• два дитячі дошкільні навчальні заклади з басейнами (75 місць кожний);

• аптека;

• перукарня;

• відділення зв`язку;

• відділення банку;

• фізкультурно-оздоровчі споруди;

• клубні приміщення;

• приміщення для культурно-масової роботи;

• художня школа;

• бібліотека;

• підприємства побутового обслуговування;

• магазини продовольчих та непродовольчих товарів;

• об`єкти інженерного обслуговування та інше.

Значна кількість об`єктів обслуговування має розташуватися в перших поверхах житлових будинків, що проектуються вздовж вул. Незалежності та вул. Любецької.

Визначений прийом забудови забезпечує оптимальний розвиток території мікрорайону.

7. Житловий фонд та розселення.

Згідно архітектурно-планувальних рішень та у відповідності до Генерального плану міста на території, що проектується, передбачається будівництво багатоквартирної багатоповерхової житлової забудови.

Загальний обсяг даної житлової забудови становить 160 тис.кв.м, загальної площі і розподіляється по поверховості наступним чином:

• 9,10 поверхів – 61%;

• 16 поверхів – 39%.

Враховуючи місце розташування 3-го мікрорайону житлового району “Масани” в планувальній структурі міста, переважною категорією житла має бути “соціальне” та “доступне” житло.

Загальна кількість квартир – біля 2700 од., в тому числі:

• 1-кімнатних – 48-52%;

• 2-кімнатних – 36-40%;

• 3-кімнатних і більше – 11-13 %.

Норма житлової забезпеченості прийнята з урахуванням матеріалів Генерального плану міста – 27 кв.м загальної площі на людину.

Таким чином, розрахункова кількість населення 3-го мікрорайону становить майже 5900 чоловік.

Розрахункова щільність населення становить 343 люд./га, що відповідає вимогам ДБН 360-92**, п.3.7, примітки 1 та 2.

8. Система обслуговування населення, розміщення

основних об`єктів обслуговування.

Система обслуговування формується на основі ієрархії центрів, що відповідають планувальній структурі міста.

На території 3-го мікрорайону передбачається розміщення установ та підприємств повсякденного, періодичного та епізодичного обслуговування:

Розрахунок потреб в підприємствах та установах обслуговування соціально-гарантованого рівня для населення 3-го мікрорайону здійснювався у відповідності з нормативами ДБН 360-92** (розділ 6, таблиця 6.1*) та відповідної Зміни №408 1999 року з урахуванням даних Головного управління статистики у Чернігівській області, а також пропозицій місцевих органів самоврядування.

Ємність дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл розрахована, виходячи з перспективної демографічної структури населення дошкільного та шкільного віку, виконаного Сектором прогнозування демографічного розвитку ДНДІІМЕ на період до 2025 року (показник забезпеченості дошкільними установами – 28 місць на 1,0 тис. чол., школами – 106 місць на 1,0 тис. чол.).

Об`ємно-планувальним рішенням по забудові 3-го мікрорайону передбачено будівництво школи, ємність якої розрахована на мешканців 3-го та

2-го мікрорайонів у відповідності до визначеної чисельності населення.

Ємність школи, виходячи із розрахованого показника, повинна становити 1525 місць (2-й мікрорайон – 900 місць, 3-й мікрорайон – 625 місць).

Ємність дошкільних установ для населення 3-го мікрорайону у відповідності до розрахунку повинна становити 165 місць.

Враховуючи максимально допустимі радіуси обслуговування дошкільних закладів згідно з нормативами ДБН 360-92** в мікрорайоні передбачено розмістити два дитячих садка, а також передбачена можливість розташування вбудованих в першому поверсі житлових будинків, розташованих біля існуючої зеленої зони, приміщень для груп короткочасного (до 3 годин) перебування дітей дошкільного віку.

В межах мікрорайону проектом передбачено розміщення об`єктів періодичного та епізодичного обслуговування: позашкільні установи (художня школа), фізкультурно-оздоровчі установи, клубні установи та центри дозвілля, приміщення реабілітаційного призначення, поліклініка, аптека, підприємства громадського харчування та побутового обслуговування, торгівельні центри, спеціалізовані магазини, автоцентр, відділення зв`язку, банків, тощо.

Нижче, в таблиці № 8-1, наведено розрахунок соціально гарантованого мінімуму підприємств і установ обслуговування на рівні мікрорайону.

Розрахунок нормативних ємностей об`єктів соціальної інфраструктури.

Таблиця № 8-1

| Найменування установ, підприємств | Одиниця виміру | Нормативна величина з розрахунку на 1000 чол. населення | Ємність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Управління народної освіти |
| Дитячі дошкільні установи | місць | 28 | 165 |
| Загальноосвітні школи (2-й і 3-й мікрорайони) | місць | 106 | 1525 (900 + 625) |
| Позашкільні установи | % від загальної кількості школярів IV-VIIIкласів | 15,3 | 44 |
| 2. Установи охорони здоров`я, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи |
| Поліклініка | відвідувань за зміну | 24 | 142 |
| Аптека | об`єкт | 0,09 | 0,53 |
| Відкриті площинні спортивні споруди | га | 0,01 | 0,059 |
| Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | кв.м загальної площі | 70 | 413 |
| Спортивні зали загального користування | кв.м площі підлоги | 40 | 236 |
| Басейни криті | кв.м площі дзеркала води | 22 | 130 |
| Приміщення реабілітаційного призначення | кв.м загальної площі | 15 | 89 |
| 3. Установи культури й мистецтва |
| Приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля й аматорської діяльності | місць відвідування | 15 | 89 |
| Танцювальні зали | місць | 3 | 18 |
| Клубні установи та центри дозвілля | місць відвідування | 20 | 118 |
| Кінотеатри та відеозали | місць | 6 | 35 |
| Зали атракціонів та ігрових автоматів | кв.м площі підлоги | 3 | 18 |
| Масові бібліотеки | тис. од. збереження чит. місць | 3,5 2 | 21 12 |
| 4. Підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування |
| Магазини продовольчих товарів | кв. м торгової площі | 70 | 413 |
| Магазини непродовольчих товарів | кв. м торгової площі | 30 | 177 |
| Магазини кулінарії | кв. м торгової площі | 3 | 18 |
| Підприємства громадського харчування | місць | 7 | 41 |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 2 | 12 |
| 5. Підприємства комунального обслуговування |
| Приймальний пункт пральні | кг білизни за зміну | 10 | 59 |
| Приймальний пункт хімчистки | кг білизни за зміну | 4 | 24 |
| Бані, сауни | Помив. місць | 3 | 18 |
| Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв`язку |
| Відділення зв`язку | об`єкт | 0,16 | 1 |
| Відділення та філіали ощадного банку | операційне місце | 2 | 12 |
| Юридичні консультації | робоче місце | 1 юрист-адвокат на 10 тис. чол. | 0,6 |
| 6. Установи житлово-комунального господарства |
| Громадські вбиральні | прилад | 1 | 6 |

Крім підприємств і установ обслуговування соціально гарантованого мінімуму, визначених розрахунком, в межах мікрорайону можуть бути розміщені інші об`єкти соціальної інфраструктури у відповідності до прийнятого рішення щодо архітектурно-планувальної організації території з додержанням основних вимог ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-15-2005:

– торгівельний центр загальною площею 5,0 тис. кв.метрів;

– автоцентр (виставка-продаж автомобілів з гарантійним сервісним обслуговуванням – знаходиться в стадії будівництва);

– офісні приміщення та інші об`єкти сфери обслуговування (вбудовано-прибудовані приміщення в перших поверхах житлових будинків) загальною площею 8, 0 тис кв. метрів..

Деталізація підприємств і установ обслуговування має бути визначена на наступних стадіях проектування.

9. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування,

організація руху транспорту і пішоходів.

Існуюча транспортна структура міста забезпечує стабільне транспортне сполучення житлового району “Масани” з центральною частиною та іншими районами міста.

На сьогодні 3-й мікрорайон житлового району “Масани”, що проектується, обслуговується мережею магістральних та місцевих вулиць: Незалежності, Глібова, Любецької, Визволителів.

Категорія цих вулиць визначена у відповідності до плану червоних ліній магістральних вулиць міста (розробник – інститут “Діпромісто”):

• Любецька – магістраль загальноміського значення;

• Глібова – магістраль загальноміського значення;

• Незалежності – магістраль;

• Визволителів – житлова вулиця.

Класифікація магістралей в діючий містобудівній документації надана за функціональним призначенням і показниками транспортного навантаження, але сучасний їх стан не повністю відповідає своєму призначенню за технічними параметрами.

Ширина проїзної частини вулиць, що обмежують мікрорайон, становить:

• Любецька – 7,00 м;

• Глібова – 16,00 м;

• Незалежності – 12,50 м;

• Визволителів – 2,50 м.

Заходи з будівництва та реконструкції вулиць

Таблиця № 9-1

| № п/п | Назва вулиці | Заходи | Існуючий стан | Проектні пропозиції |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ширина проїзної частин (м) | Протяжність (м) | Ширина вулиць у червоних лініях (м) | Ширина проїзної частини (м) | Протяжність (м) |
| 1. | Любецька | реконструкція | 7,00 | 608,00 | 50,00 | 24,50 | 608,00 |
| 2. | Глібова | реконструкція | 16.00 | 293,00 | 50,00 | 24,50 | 293,00 |
| 3. | Незалежності | реконструкція | 12,50 | 723,00 | 60,00 | 25,50 | 723,00 |
| 4. | Визволителів | нове будівництво | 2,50 | 513,00 | 35,00 | 16,00 | 513,00 |

Для організації транспортного забезпечення даного житлового району задіяні різні види громадського транспорту: автобус, тролейбус, маршрутне таксі, індивідуальний автотранспорт.

Маршрути міського пасажирського транспорту проходять по вулицях: Незалежності, Глібова, Любецькій.

Існуючі зупинки громадського транспорту розташовані в межах червоних ліній вул. Незалежності та Любецької, що обмежують територію 3-го мікрорайону.

Розрахунок кількості машино-місць для житлової забудови мікрорайону.

Враховуючи, що 3-ймікрорайонжитлового району “Масани” в планувальній структурі міста займає периферійне положення, переважною категорією житла має бути “соціальне” та “доступне” житло.

У відповідності до розрахунку загальна кількість квартир становить 2700 одиниць. Середній показник щодо відсоткового співвідношення до загальної кількості квартир становить:

- 1-кімнатних – 50% (1350 од.), із них:соціальне житло – 50%, доступне – 50%;

- 2-кімнатних – 38% (1026 од.), із них: соціальне житло – 50%, доступне – 50%;

- 3-кімнатних і більше – 12% (324 од.).

У відповідності до розрахунку, виконаного на підставі Зміни №4 до ДБН 360-92** табл. 7.4 а, необхідна кількість машино-місць для житлової забудови становить 756 м-м.

Розрахунок кількості машино-місць на автостоянках біля об`єктів сфери обслуговування.

Розрахунок кількості машино-місць на автостоянках біля об`єктів сфери обслуговування виконано на підставі Зміни №4 до ДБН 360-92** табл. 7.6. Дані розрахунку надані в таблиці № 9-2.

Таблиця № 9-2

| № п/п | Установи, підприємства, споруди | Кількість машино-місць |
| --- | --- | --- |
| Установи охорони здоров`я |
| 1. | Поліклініка | 14 |
| 2. | Аптека | 1 |
| Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи |
| 3. | Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | 3 |
| 4. | Спортивні зали загального користування | 3 |
| 5. | Басейни криті | 3 |
| 6. | Приміщення реабілітаційного призначення | 1 |
| Установи культури й мистецтва |
| 7. | Приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля й аматорської діяльності | 13 |
| 8. | Танцювальні зали | 3 |
| 9. | Клубні установи та центри дозвілля | 18 |
| 10. | Кінотеатри та відеозали | 5 |
| 11. | Масові бібліотеки | 2 |
| Підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування |
| 12. | Магазини продовольчих та непродовольчих товарів | 12 |
| 13. | Торгівельний центр | 90 |
| 14. | Спеціалізований магазин (автоцентр, виставка-продаж автомобілів) | 60 |
| 15. | Підприємства громадського харчування | 3 |
| 16. | Підприємства побутового обслуговування | 1 |
| Підприємства комунального обслуговування |
| 17. | Приймальний пункт пральні | 1 |
| 18. | Приймальний пункт хімчистки | 1 |
| 19. | Бані,сауни | 1 |
| Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв`язку |
| 20. | Відділення зв`язку | 1 |
| 21. | Відділення та філіали ощадного банку | 2 |
| 22. | Юридичні консультації | 1 |
| 23. | Офісні приміщення (та інші об`єкти сфери обслуговування) | 90 |
| Разом | 329 |

Охоронну зону ПЛ 110 кВ пропонується використовувати під тимчасові автостоянки. Питання використання даної зони під тимчасові автостоянки необхідно узгодити з власником мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду у відповідності до вимог ДБН 360-92** п.8.23.

Враховуючи, що даний мікрорайон відноситься до периферійних територій і виконує функції спального, частина паркувальних місць об`єктів сфери обслуговування в нічний час може використовуватися мешканцями мікрорайону, зменшивши таким чином навантаження на територію мікрорайону щодо облаштування автостоянок.

Частина машино-місць для мешканців мікрорайону має компенсуватися за рахунок розширення автокооперативу №41, розташованого на прилеглій території. Питання розширення даного автокооперативу знаходиться в стадії опрацювання.

Таким чином, розрахункова потреба мешканців мікрорайону в місцях для паркування автотранспорту, яка становить 756 м-м, вирішується за рахунок планувальної структури території: в межах червоних ліній мікрорайону – 648 м-м, в зоні між червоною лінією мікрорайону та проїзною частиною вулиць, що його обмежують – 175 м-м., а також за рахунок розширення автокооперативу №41 на 132 м-м.

Крім того, сучасний стан прилеглих комунально-складських та виробничих територій потребує термінової реструктуризації. Одним з напрямків щодо її реалізації може бути використання зазначених територій під будівництво багатоповерхових критих автостоянок та гаражів.

10. Інженерне забезпечення. Розміщення інженерних мереж

і споруд.

10.1 Теплопостачання.

Теплопостачання багатоквартирного житлово - комунального сектору 3-го мікрорайону житлового району Масани в м. Чернігові передбачається від існуючої теплотраси ПАТ “Облтеплокомуненерго”, що прокладена по вул. Незалежності.

Урізка в існуючу теплотрасу передбачена в існуючій теплокамері. Далі теплотраса (Т1,Т2), що проектується, переходить вул. Незалежності і прокладається по території 3-го мікрорайону до 2-х теплопунктів №1 та №2, де передбачається приготування гарячої води. З кожного теплопункту виходить вже по 2 канали (Т1, Т2 та Т3, Т4) та розводяться по території 3-го мікрорайону до споживачів тепла. Загальна протяжність мереж теплопостачання: одноканальна (Т1,Т2) —1023 м, двоканальна (Т1, Т2 та Т3, Т4) —2614 м.

Витрати тепла по споживачах житлово-комунального сектору визначені відповідно до прийнятої забезпеченості:

- багатоквартирної забудови – опаленням, гарячим водопостачанням;

- підприємств та закладів обслуговування – опаленням, гарячим водопостачанням, припливною вентиляцією.

Теплопостачання об'єктів 3-го мікрорайону передбачається від різних джерел теплопостачання, а саме:

- опалення та гаряче водопостачання (ГВП) 16-ти поверхових житлових будинків – централізоване від існуючої теплотраси ВАТ “Облтеплокомуненерго”. Опалення та ГВП вбудованих на 1-2 поверхах цих будинків приміщень громадського призначення також централізоване;

- опалення та ГВП 9-10-ти поверхових житлових будинків – від побутових автономних газових теплогенераторів, що встановлюються в кухні кожної квартири. Опалення вбудованих на 1-х поверхах цих будинків приміщень громадського призначення – централізоване, ГВП – від ємких електробойлерів;

- теплопостачання школи на 44 класи та 2-х дитячих садків на 75місць кожний – централізоване;

- теплопостачання торгового центру – автономне, від дахової котельні, що працює на природному газі;

- магазин “Квіти” та центр дозвілля (клубний комплекс) мають два джерела теплопостачання: централізоване від існуючої теплотраси ПАТ “Облтеплокомуненерго” (з окремою урізкою в існуючу теплофікаційну камеру) та автономне з електрокотлами (як резервне).

Розрахунки витрат теплової енергії по видах споживання виконано згідно з вимогами нормативних документів по укрупнених показниках (табл.№10-1-1).

Результати розрахунків

Таблиця №10-1-1

| №п/п | Споживачі тепла | Розрахунковий тепловий потік, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Житлові та громадські будівлі | Вбудовані приміщення |
| 1 | Дитячий садок (№ 16 по генплану) | 324,95 (159,5) | - |
| 2 | Дитячий садок (№ 17 по генплану) | 324,95 (159,5) | - |
| 3 | Загальноосвітня школа (№ 18 по генплану) | 1130,16 (165,15) | - |
| 4 | Житлові будинки | 9516,74 (3440,73) | 1156,53 (100,02) |
| 5 | Магазин “Квіти” (№ 20 по генплану) | 81,86 | - |
| 6 | Центр дозвілля (клубний комплекс) | 248,64 (111,46) | - |
|  | Всього по 3-му мікрорайону : | 11627,3 (4036,34) | 1156,35 (100,02) |

Примітка:числа в дужках – у тому числі розмір теплового потоку на гаряче водопостачання.

Сумарний розрахунковий тепловий потік для житлово-комунального сектору мікрорайону №3, з урахуванням тепловтрат в теплових мережах (7%) за умови 100% покриття потреб споживачів, складе приблизно 13,68 МВт.

Для забезпечення подальшої експлуатації існуючої системи централізованого теплопостачання, з урахуванням додаткових навантажень приєднання нових абонентів 3-го мікрорайону до існуючої системи через відповідні технічні умови, одержані в установленому порядку у складі містобудівних заходів, можлива реконструкція окремих ділянок магістральних чи розподільчих теплових мереж.

Враховуючи пріоритетні тенденції енергозбереження в галузі теплопостачання, проектом пропонується:

- прокладання чи заміна теплових мереж із застосуванням труб з попередньою термоізоляцією;

- установка сучасних теплообмінних апаратів в теплопунктах;

- влаштування дахових котельних для локальних систем теплопостачання та розробка режимних карт для них;

- регулювання подачі тепла споживачам залежно від температури зовнішнього повітря;

- впровадження засобів обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.

Траси теплових мереж централізованої системи, кількість автономних джерел теплопостачання та місце їх встановлення, можуть уточнюватись на наступних стадіях проектування.

Згідно п. 6.54 ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” опалення вбудовано-прибудованих приміщень громадського призначення дозволяється від автономного газового обладнання, встановленого в окремому приміщенні (при умові, що в 1 приміщенні громадського призначення одночасно буде менше 50 людей).

Отже, підведення теплотраси для централізованого опалення  вбудованих в 9-10 поверхові житлові будинки приміщень громадського призначення недоцільно.

Теплотраса являється найдорожчою з усіх комунікацій, а можливості для під'єднання цих приміщень як до системи газопостачання, так і до системи димовідведення (внутрішні колективні димоходи з кераміки) вже будуть в наявності в цих будинках.

10.2. Газопостачання.

На даний час з обох сторін 3-го мікрорайону (по вул. Любецькій та по вул. Незалежності) прокладені існуючі газопроводи високого тиску 2-ї категорії.

Проектом передбачається урізка в кожен з цих газопроводів, з влаштуванням 2-х ШП в сітчастому огородженні для пониження тиску газу до низького.

Існуючий газопровід високого тиску 2-ї категорії, що прокладений по вул. Любецькій, в 3-х місцях попадає в зону забудови та підлягає виносу за її межі. Загальна протяжність газопроводів: високого тиску 2-ї категорії – 279 м            (з них 160 м винесення за межі забудови), низького тиску – 1061 м.

Для забезпечення газом споживачів 3-го мікрорайону детальним планом даної території передбачено систему газопроводів н/тиску в його межах:

- для 9-10-ти поверхових житлових будинків з автономним опаленням та

- гарячим водопостачанням квартир від встановлених в кожній квартирі двоконтурних котлів N=24 кВт з закритими камерами згоряння та 4-х конфорочних газових плит з духовими шафами;

- для торгового центру з даховою котельнею (для потреб автономного опалення, гарячого водопостачання та припливної вентиляції).

Норми витрат природного газу прийняті згідно ДБН В.2.5-20-2001 з урахуванням наявності в квартирах двоконтурних котлів та 4-хконфорочних газових плит з духовими шафами.

Витрата газу 4-х конфорочною газовою плитою з духовою шафою –    1,14 м./год; двоконтурним котлом N=24 кВт – 2,73 м./год.

Результати розрахунків природного газу для споживачів в межах розробки даного проекту наведено в таблиці № 10-2-1.

Табл. № 10-2-1

| №п/п | Споживачі газу | Кількість квартир | Витрата газу на 1 кв.м./год | Коеф. одно- часної дії | Заг. витр. газу м3/годину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житлові будинки | 1646 | 3,87 | 0,15 | 955,5 |
| 2 | Торговий центр (дахова котельня) | - | - | - | 135,40 |
| Всього на 3-й мікрорайон: | 1090,9 |

Кількість джерел газопостачання (ГРП, ШРП), місце їх розташування, точки урізки в газопровід в/тиску та траса газопроводів всередині 3-го мікрорайону можуть коригуватись на подальших стадіях проектування після отримання технічних умов.

10.3. Водопостачання та каналізація.

Нова забудова 3-го мікрорайону Масани передбачена на земельній ділянці в межах червоних ліній мікрорайону, де відсутні існуючі мережі водопостачання та каналізації. По вул. Любецькій, по вул. Незалежності та вул. Глібова, в межах яких знаходиться 3-й мікрорайон, прокладені і діють мережі водопроводу та каналізації, в які врізаються мережі мікрорайону №3, що проектуються.

Забір води передбачається з централізованого міського водопроводу з підключенням до існуючих мереж міста та його кільцювання. Загальна протяжність мереж водопостачання, що проектується, складає 3690 м.

Господарсько-фекальна каналізація мікрорайону, що проектується, скидається самопливом в існуючі мережі міської каналізації (3 місця урізки). Загальна протяжність господарсько-фекальної каналізації складає 3737 м.

Дощова каналізація мікрорайону, що проектується, також скидається самопливом в існуючі мережі міської дощової каналізації (3 місця урізки). 	Загальна протяжність мереж дощової каналізації, що проектуються, складає 1678 м.

Для підвищення тиску в системах водопостачання висотних будинків передбачається влаштування 2-х насосних з окремими входами, зблокованих з теплопунктами.

Потреба у воді питної якості 3-го мікрорайону складе 1,873 тис. м3 середньодобово та 2,172 тис. м3 максимально за добу.

Об'єм побутових стічних вод складе 1,59 тис. м3 середньодобово та 1,889 тис. м3 максимально за добу.

Потреба у воді для поливу газонів складе 283,3 м3/добу.

Водопровідна мережа кільцева, протипожежна. Гасіння пожеж передбачається через гідранти, що встановлені на кільцевій мережі та забезпечують гасіння пожежі кожної будівлі з 2-х пожгідрантів.

Протипожежні витрати з розрахунку гасіння пожежі прийняті: на зовнішнє пожежогасіння – 15л/сек, на внутрішнє – 2х2,5л/сек. Всі будівлі 3-му мікрорайоні не нижче ІІ ступеня вогнестійкості. Час гасіння пожежі – 2 години, що у підсумку становитиме 180 м.. Норми витрат прийняті у відповідності до СНиП 2.04.02-84.

Розрахунки виконані, виходячи з чисельності населення в 3-му мікрорайоні 5900 людей, питомого середньодобового споживання для багатоквартирної забудови з централізованим ГВП – 250/300л за добу, з швидкодіючими газовими нагрівачами – 210/250л добу. Коефіцієнт добової нерівномірності – 1,2. Витрати води об'єктами обслуговування населення загальноміського значення та житловими будинками прийняті за нормами СНиП 2.04.01-85.

Розрахунки по всіх водокористувачах наведені в табл. № 10-3-1.

Табл. № 10-3-1

| Найменування | Од. виміру | Кіль- кість | Питома норма | Об'єм, сер. доба м./год | Об'єм, макс. доба м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дитячий садок (№ 16 по генплану) | 1дитина | 75 | 75/105 | 5,63 | 7,88 |
| Дитячий садок (№ 17 по генплану) | 1дитина | 75 | 75/105 | 5,63 | 7,88 |
| Загальноосвітня школа (№ 18 по генплану) | 1 учень | 1600 | 12/14 | 19,2 | 22,4 |
| Магазин “Квіти” (№ 20 по генплану) | 1 праців. | 10 | 12/16 | 0,12 | 0,16 |
| Центр дозвілля | 1 відвід. | 160 | 100/100 | 16,0 | 16,0 |
| Торговий центр | 1 праців. | 180 | 250/250 | 45,0 | 45,0 |
| Житлові будинки | 1житель | 5900 | 210/250 250/300 | 1398,94 | 1672,05 |
| Всього |  |  |  | 1445,52 | 1717,37 |
| Невраховані витрати 10% |  |  |  | 144,55 | 171,74 |
| Полив газонів | м. | 94434,7 | 3,0 | 283,3 | 283,33 |
| Разом по 3-му мікрорайону | 1873,37 | 2172,41 |

Для забезпечення подальшої експлуатації існуючих систем централізованого водопостачання та каналізації та тих, що проектуються, необхідно виконати наступні заходи:

– реконструкція окремих ділянок магістральних та розподільчих мереж водопостачання та каналізації (у разі необхідності);

– будівництво нових розподільчих мереж;

– впровадження засобів обліку і забезпечення раціонального споживання води.

Питання підключення до міських мереж водопостачання та каналізації, а також дощової каналізації, заходи щодо реконструкції мережі загальноміських систем вирішуються на подальших стадіях проектування відповідно до технічних умов, наданих відповідними службами.

10.4. Електропостачання

Електротехнічна частина у складі детального плану території 3-го мікрорайону житлового району «Масани» розроблена у відповідності до вимог нормативних документів, правил і стандартів, що діють на момент проектування: ДСТУ Б А.2.4-4:2009, НПАОП 40.1-32-01,  ДБН В.2.5-23-2010, ПУЕ та інших.

На теперішній час завершується забудова першого мікрорайону та проводяться проектні роботи по забудові другого і третього мікрорайонів. Для покриття електронавантажень другого та третього мікрорайонів з урахуванням перспективи забудови даного району по узгодженню з ПАТ  “Чернігівобленерго”, прийнято рішення про необхідність будівництва нової електричної двохтрансформаторної підстанції 110/10 кВ з потужністю трансформаторів 2х16-20 МВА з підключенням її до ПЛ 110 кВ “Подусівка”-ВРП 110 кВ ПС 330 кВ “Чернігівська”.

Проектне рішення щодо схеми електропостачання, потужності та кількості трансформаторних підстанції 10/0.4 кВ, електроосвітлення прийнято на підставі розрахунків електричних навантажень.

Основні показники по мікрорайону

Розрахункове активне навантаження: Рр = 5538кВт.

Розрахункове повне навантаження: Sр = 6154кВт.

Коефіцієнт потужності:  cosφ = 0,89.

Вид житла, щодо оснащеності його побутовими електроприладами – 1.

Рівень електрифікації: І – 1647 квартир,  ІІІ – 1080 квартир.

Розрахунок електричних навантажень виконано відповідно до вимог розділу 3 ДБН В.2.5-23-2010.

Розрахунок проведено по укрупненим показникам, відповідно до прийнятих об'ємно-планувальних рішень щодо забудови мікрорайону.

Визначена розрахункова потужність на вводі житлових будинків, громадсько-комунальних будівель і відповідно до плану району міста розраховане навантаження зовнішнього і внутрішньо квартального освітлення. 	На основі отриманих результатів визначено розрахункове навантаження мікрорайону.

При розрахунку використані коефіцієнти участі у максимумі навантаження:

для житлових будинків Км=1;

для громадських будинків та споруд;

адміністративних і побутових будинків підприємств Км=0,6;

для зовнішнього освітлення Км=1;

для нежитлових приміщень, вбудованих в житлові багатоповерхові будинки Км=0,7.

По ступеню забезпечення надійності відповідно ПУЕ електроприймачі будівель мікрорайону належать до наступних категорій:

1) житлові будинки заввишки до 16 поверхів включно з електроплитами і електроводонагрівачами для гарячого водопостачання – ІІ;

2) житлові будинки заввишки понад 5 поверхів із плитами на природному газі – ІІ;

3) будинки навчальних закладів, в яких навчається понад 1000 осіб – І та ІІ;

4) дошкільні навчальні заклади – ІІ;

5) універсами, торговельні центри і магазини з торговими залами загальною площею понад 2000 м2 – І та ІІ;

Електропостачання забудови даного мікрорайону буде здійснюватися по мережах 10 кВ та 0,4 кВ. Орієнтовна кількість трансформаторних підстанцій ТП 10/0.4 кВ потужністю 2х1000 кВА – 5 штук. Підключення до електричних мереж вирішується при подальшому проектуванні згідно Технічних умов енергопостачальної організації.

Розрахункові електричні навантаження, приведені до шин 0,4 кВ трансформаторних підстанцій, наведені у таблицях № 10-4-1 та № 10-4-2.

10.5. Мережі зв`язку.

Розділ проекту виконано на основі Генерального плану м. Чернігова (2003 р., інститут “Діпромісто”), ДБН 360-92** “Містобудування і забудова міських і сільських поселень”.

Телефонізація.

Телефонний зв`язок в місті здійснюється на базі автоматичних телефонних станцій (АТС), а також за рахунок мобільного зв`язку операторів КИЇВСТАР, UMC, LIFE.

Генеральним планом в Новозаводському та Деснянському адмінрайонах на розрахунковий період передбачається встановити 18580 телефонних апаратів.

Абонентів 3-го мікрорайону планується підключити до станцій, ємність яких достатня.

Розрахунок по 3-му мікрорайону зроблено з урахуванням 100% телефонізації житлових і суспільно-громадських об`єктів:

- сектор багатоквартирної забудови – один телефон на одну сім`ю;

- суспільногромадський сектор – 25% від кількості сімей.

Структура житлового фонду мікрорайону передбачає розселення за принципом :одна квартира – одна сім`я. Розрахункова кількість квартир становить 2700 од.

Таким чином розрахункова кількість телефонів становить:

2700 + 2700 х 25% = 3375 (шт.).

Телефонна мережа проектується кабельна в каналізації, і будується по одноступеневій шафній системі.

Проводове мовлення.

В місті Чернігові діє центральний радіовузол потужністю 85 кВт, ОУС-2 і ОУС-5 потужністю по 10 кВт, а також сім ТП. Існуюча мережа проводового радіомовлення повітряна.

Розрахунок потреб щодо радіоточок для 3-го мікрорайону зроблено з урахуванням 100% радіофікації житлових і суспільно громадських об`єктів:

- сектор багатоквартирної забудови – один телефон на одну сім`ю

(2700 од.);

- суспільногромадський сектор – 25% від кількості сімей (675 од.).

Запроектовані радіоточки загальною кількістю 3375 од. Передбачається підключити до центрального радіовузла, потужність якого достатня з урахуванням збільшення потужності радіовузла згідно з рішеннями генерального плану.

Мережу проводного мовлення необхідно будувати по 1-2 ступеневій системі, повітряно-кабельною, враховуючи вуличні гучномовці для об`яв.

Телебачення.

В Чернігові існують локальні системи кабельного телебачення. Багатоквартирна житлова забудова 3-го мікрорайону має бути підключена до систем кабельного телебачення.

Кабельна каналізація, що проектується в 3-му мікрорайоні, повинна враховувати потреби телефонної мережі, диспетчеризації, радіомовлення і телебачення.

11. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Детальним планом території 3-го мікрорайону житлового району “Масани” у відповідності до прийнятого архітектурно-планувального рішення передбачена комплексна багатоквартирна (багатоповерхова) житлова забудова з відповідними об`єктами соціально-побутового призначення.

Рельєф ділянки спокійний з незначним ухилом в південно-західному та південно-східному напрямках. Абсолютні відмітки поверхні землі знаходяться в межах 142-146 м.

Територія підтоплюється ґрунтовими водами.

Рівень ґрунтових вод зафіксовано на глибині від 0,6 м до 6,0 м.

Режим рівня ґрунтових вод залежить від впливу кліматичних факторів:

• посушливі роки – пониження на 2-3 м від зафіксованого;

• багатоводні роки – підвищення рівня на 2-3 м від зафіксованого, з можливим затопленням низинної частини ділянки на 0,5 м.

В межах житлового району “Масани” частково побудована і вже діє зливова каналізація. Колектор дощової каналізації прокладено вздовж вул. Незалежності та вул. Глібова безпосередньо в зоні прилеглій до території мікрорайону, що проектується.

З метою попередження підтоплення фундаментів будівель і споруд, інженерних мереж, а також збереження зелених насаджень, для більш раціонального використання і покращення санітарних умов території, що проектується, необхідно виконати комплекс заходів з інженерної підготовки та захисту території, а саме:

• виконання вертикального планування території та організації поверхневого стоку на ділянках нового будівництва;

• будівництво дренажних систем та кільцевого дренажу (або підсипка території до відповідних відміток);

• будівництво дощової каналізації в межах території, що проектується, з наступним підключенням її до діючого колектору.

Протипросадні заходи.

При освоєнні ділянок з просадними ґрунтами необхідно виконувати заходи по підготовці основи під будівлі і споруди, які спрямовані на запобігання просадним властивостям ґрунтів, стійкість та експлуатаційна надійність таких основ забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, а саме:

• в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових подушок, витрамбовкою котлованів;

• прорізкою просадних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних та буро набивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що закріплені хімічним, термічним чи іншим способом, а також заглибленням фундаментів;

• вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух котлованів та траншей, улаштуванням водоакумулюючих споруд і водо несучих комунікацій, виключенням витоку води;

• підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, а також використанням методів, що забезпечують нормальну роботу при деформаціях основи. Вартість протипросадних заходів включається у вартість конкретних будівель і споруд.

Заходи з інженерної підготовки території мають бути уточнені на наступних стадіях проектування, після проведення більш детальних інженерних гідрогеологічних обстежень та вишукувань, спеціалізованим проектним інститутом або організацією.

Вертикальне планування та схема дощової каналізації.

Схему вертикального планування території 3-го мікрорайону та відповідної системи дощової каналізації розроблено згідно прийнятого архітектурно-планувального рішення щодо забудови зазначеної території на топографічному матеріалі масштабу 1:1000 і виконано у відповідності до вимог ДБН 360-92**.

Враховуючи, що проектом детального планування визначена територія 3-го мікрорайону в межах раніше визначених червоних ліній, вертикальне планування проектної території виконано в ув`язці з існуючими вулицями, що обмежують даний мікрорайон: Незалежності, Глібова, Любецької, Визволителів.

Вертикальне планування проектної території розроблено методом проектних відміток, які встановлено на перетині вулиць та в характерних точках зміни поздовжнього профілю.

Влаштування дощової каналізації (1,68 км) в межах території, що проектується, передбачає підключення її до існуючих колекторів вул. Незалежності та Глібова.

Розроблена схема дощової каналізації і вертикального планування дозволяє вирішити питання водовідведення з даної території. Вона може бути взята за основу та уточнюватися на наступних стадіях проектування після отримання відповідних технічних умов.

12. Комплексний благоустрій та озеленення території.

На даний час в межах 3-го мікрорайону існують дві окремі земельні ділянки площею 1,39га та 1,68га, які зайняті зеленими насадженнями. Основна деревинна порода у складі зелених насаджень – сосна.

Інша територія мікрорайону вільна від зелених насаджень, елементи благоустрою відсутні.

Детального планом передбачено озеленення території мікрорайону у відповідності до вимог ДБН 360-92** із розрахунку 6 кв.м на 1 люд.(без урахування території шкіл і дитячих дошкільних установ).

За розрахунками кількість населення мікрорайону становить 5900 чол., таким чином розрахункова площа озеленення даної території має бути 3,54га. У відповідності до прийнятого архітектурно-планувального рішення щодо забудови мікрорайону, загальна площа зелених насаджень становить 9,44га. До загальної площі увійшли зелені насадження загального  та обмеженого користування.

Зелені насадження загального користування формуються за рахунок збереження та благоустрою існуючих двох ділянок, а також за рахунок озеленення пішохідних алей та бульвару з майданчиками для короткочасного відпочинку, визначених детальним планом території.

Організація зелених насаджень обмеженого користування передбачена на території дошкільних закладів, загальноосвітньої школи та інших установ обслуговування. До цієї категорії віднесено озеленення подвір`їв груп житлових будинків.

Конкретні пропозиції щодо озеленення території мікрорайону мають бути визначені на стадії робочого проекту.

Зелені насадження спеціального призначення розміщуються поза межами червоних ліній мікрорайону вздовж вулиць, проїздів і тротуарів. Їх площа становить 1,14 га..

13. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

З метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та створення комфортних умов проживання даним проектом передбачені  наступні містобудівні та інженерні заходи по облаштуванню території 3-го мікрорайону:

• функціонально-планувальна організація території з урахуванням діючих планувальних обмежень;

• інженерна підготовка та захист території (зниження рівня ґрунтових вод шляхом влаштування дренажів, підсипка поверхні низьких ділянок, гідроізоляція основ фундаментів, виконання вертикального планування території, впорядкування поверхневого стоку за рахунок будівництва дощової каналізації);

• збереження існуючих двох груп зелених насаджень (сосна);

• внутрішнє озеленення і благоустрій території мікрорайону з улаштуванням дитячих, спортивно-оздоровчих майданчиків та майданчиків для відпочинку.

• протишумове озеленення придорожніх смуг;

• зниження транспортного навантаження за рахунок удосконалення дорожньо-вуличної мережі шляхом покращення технічного і якісного стану проїзної частини.

14. Заходи щодо реалізації детального плану.

Детальним планом передбачено освоєння території 3-го мікрорайону площею 24,28га (в межах червоних ліній) під багатоквартирну багатоповерхову житлову забудову (160,0 тис. кв. м загальної площі) з повним комплексом об`єктів обслуговування. Термін освоєння території мікрорайону становить 7 років.

Пішохідний бульвар, що перетинає мікрорайон в широтному напрямку, визначив дві черги будівництва:

- 1-черга – територія мікрорайону, що розташована між пішохідним

бульваром та вул. Незалежності;

- 2-черга – територія мікрорайону, що розташована між пішохідним

бульваром та вул. Любецькою.

У складі кожної черги будівництва передбачено пускові комплекси (окремий об`єкт – окремий пусковий комплекс).

Реалізацію 1-ї черги будівництва передбачено вздовж вул. Незалежності в напрямку від вул. Глібова до вул. Визволителів. Друга черга будівництва передбачає освоєння території вздовж вул. Любецької в напрямку від вул. Визволителів до вул. Глібова.

Планувальне рішення щодо забудови мікрорайону передбачає можливість проведення будівельних робіт декількох комплексів одночасно за рахунок залучення різних інвесторів.

Формування інженерної інфраструктури 3-го мікрорайону передбачає почергове освоєння території з поетапним будівництвом інженерних об`єктів (теплопункти, трансформаторні підстанції, шафові розподільчі пункти) та відповідних інженерних мереж: водопостачання і  каналізації, теплопостачання, газопостачання, електропостачання, зв`язку, а також дощової каналізації.

Питання інженерної підготовки території вирішуються відповідно до поетапного освоєння території мікрорайону.

15. Протипожежні заходи.

У відповідності до вимог “Правил пожежної безпеки України”, розробленими Міністерством внутрішніх справ України, ДБН В.1.1-7-2007,  ДБН 360-92**, Детальним планом території 3-го мікрорайону передбачені наступні протипожежні заходи:

• дотримання нормативних протипожежних відстаней між будинками і спорудами;

• розміщення великих установ та підприємств обслуговування на

магістральних вулицях і створення біля них зелених зон;

• організація системи внутрішньомікрорайонних транспортних зв`язків, що забезпечують під`їзд пожежних машин до кожної будівлі у відповідності до вимог ДБН 530-92**;

• організація єдиної системи зелених насаджень та пішохідних зв`язків, які у випадках пожежної небезпеки повинні бути шляхами евакуації населення.

Обслуговування мікрорайону передбачено діючими пождепо, розташованими по просп. Миру, 190а (ПРЧ АРЗСП УДСНС України у Чернігівській області) та по вул. Квітневій, 19 (2ДПРП 1ДПРЗ УДСНС України у Чернігівській області).

Згідно ДБН 360-92** (табл. 6.1) нормативна величина кількості пожежних машин з розрахунку на 1000 чол. для міст при кількості жителів більше 201 до 500 тис. чол. становить – 1 машина на 8,0 тис. чоловік. Кількість мешканців 3-го мікрорайону житлового району “Масани” у відповідності до розрахунків має бути5,9 тис. чол. При забудові даного мікрорайону доцільно вирішити питання щодо додаткової пожежної машини в пожежному депо, що має обслуговувати даний мікрорайон. Враховуючи, що матеріалами генерального плану міста передбачено будівництво пожежного депо в зоні житлового району “Масани”, доцільно прискорити питання щодо будівництва даного об`єкту.

Запроектована система водопостачання мікрорайону розрахована і на гасіння пожежі від 2-х пожежних гідрантів для кожної будівлі. Витрати води, необхідні для внутрішнього і зовнішнього пожежогасіння, розраховані згідно зі СНиП 2.04.02-84 і складають 180 куб.м (на зовнішнє пожежогасіння – 15 л/с і на внутрішнє пожежогасіння – 2Х2,5 л/с.

З метою забезпечення безперебійності водопостачання, водопровідна мережа мікрорайону передбачена кільцева, протипожежна низького тиску. На водопровідній кільцевій мережі передбачено встановлення пожежних гідрантів на відстані 150 м один від одного та колодязів, в яких встановлюється арматура для вимикання окремих ділянок в аварійних випадках.

16. Проектний розподіл території.

Табл. № 16-1

| № п/п | Території | Площа, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Житлова багатоквартирна забудова, в тому числі з вбудовано-прибудованими об`єктами обслуговування в1-2 поверхах) | 10,73 | 44,19 |
| 2. | Установи і підприємства обслуговування | 0,74 | 3,05 |
| 3. | Установи і підприємства обслуговування (крім підприємств і установ мікрорайонного значення) | 3.51 | 14,45 |
| 4. | Загальноосвітня школа та дитячі дошкільні заклади (з урахуванням площі озеленення)* | 3,85 | 15,86 |
| 5. | Культова споруда | 0,39 | 1,61 |
| 6. | Озеленення території (зелені насадження загального користування) | 5,06 | 20,84 |
| Всього | 24,28 | 100 |

*Примітка: озеленення території загальноосвітньої школи становить 1,23га, озеленення території дошкільних закладів становить 0,33га.

17. Техніко-економічні показники.

| № п/п | Назва показників | Одиниця виміру | Сучасний стан | Проектні пропозиції |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах проекту в тому числі: | га / % | 24,28/100 | 24,28/100 |
|  | • Житлова багатоквартирна забудова (в тому числі з вбудовано-прибудованими об`єктами обслуговування в1-2 поверхах) | га / % | --- | 10,73/44,19 |
|  | • Ділянки установ і підприємств обслуговування мікрорайонного значення | га / % | --- | 0,74/3,05 |
|  | • Ділянки установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і установ мікрорайонного значення) | га / % | 2,37 | 3,90/16,06 |
|  | • Загальноосвітня школа, дитячі дошкільні установи | га / % | --- | 3,85/15,86 |
|  | • Зелені насадження загального користування | га / % | 3,07 | 5,06/20,84 |
| 2. | Населення |
|  | Чисельність населення | тис.осіб | --- | 5,9 |
|  | Щільність населення | люд. / га | --- | 243 |
|  | Норма житлової забезпеченості | кв. м загальної площі / чол. | 24 | 27 |
| 4. | Житлове будівництво, всього в тому числі: | тис. кв. м загальної площі будинків | --- | 160,0 12 |
|  | • багатоповерхова (9-10 поверхів) | тис. кв. м загальної площі будинків | --- | 97,0 6 |
|  | • багатоповерхова (16 поверхів) | тис. кв. м загальної площі будинків | --- | 63,0 6 |
|  | • Загальна кількість квартир, в тому числі: - 1-кімнатних – 48-52%; - 2-кімнатних – 36-40%; - 3-кімнатних і більше – 11-13% | один. | --- | 2700 |
| 5. | Установи та підприємства обслуговування |
|  | Дошкільні навчальні заклади | місць | --- | 165 |
|  | Загальноосвітня школа (2-й і3-й мікрорайони) | учнів | --- | 1525 (900 + 625) |
|  | Позашкільні установи | місць | --- | 44 |
|  | Поліклініки | відв. за зміну | --- | 142 |
|  | Аптека | об`єкт | --- | 1 |
|  | Спортивні зали загального користування | кв. м площі підлоги | --- | 236 |
|  | Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | кв.м загальної площ | --- | 632 |
|  | Бібліотеки | тис. один. зберіг. | --- | 21 |
|  | Установи культури та мистецтва (клубні установи, центр дозвілля та інше) | місць відвідування | --- | 260 |
|  | Магазини | тис.кв. м торг. площі | --- | 1,4 |
|  | Торговельний центр | тис.кв. м загал. площі | --- | 5,00 |
|  | Підприємства громадського харчування | місць | --- | 41 |
|  | Установи комунально-побутового побутового обслуговування | роб. місць | --- | 36 |
|  | Автоцентр | об`єкт | (стадія будівництва 1 та 2 черги) | 1 |
|  | Відділення зв`язку | об`єкт | --- | 1 |
|  | Відділення та філії ощадного банку | операційне місце | --- | 12 |
|  | Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | --- |  |
|  | Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів | маш.-місць в межах ч.л. поза межами ч.л. | --- | 648 175 |
| 6. | Інженерне обладнання |
|  | Водопостачання |  |
|  | Водоспоживання, всього | тис.куб. м / добу | --- | 1,873 |
|  | Протяжність водопровідних мереж | км | --- | 3,69 |
|  | Каналізація |
|  | Сумарний об`єм стічних вод | тис.куб. м/ добу | --- | 1,59 |
|  | Протяжність каналізаційних мереж (госп.-фек.) | км | --- | 3,74 |
|  | Протяжність мереж дощової каналізації | км | --- | 1,68 |
|  | Електропостачання |
|  | Споживання сумарне | МВт |  | 5,48 |
|  | в тому числі на комунально-побутові послуги | МВт | --- | 0,20 |
|  | Кількість квартир, що обладнані електроплитами | од. | --- | 1080 |
|  | Газопостачання |
|  | Витрати газу, всього | млн.куб.м / рік | --- | 4.4 |
|  | В тому числі на комунально-побутові послуги (торг. центр) | млн.куб.м / рік | --- | 0,62 |
|  | Протяжність газових мереж (будівництво) | км |  | 1,34 (в тому числі винесення —0,16) |
|  | Теплопостачання |
|  | Споживання сумарне | Гкал / год | --- | 11,0 |
|  | Протяжність мереж (будівництво, перекладання) | км | --- | 3,64 |
| 7. | Інженерна підготовка та благоустрій |
|  | Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин | Га % до тер. | --- | 18,84 77,6 |
|  | Протяжність закритих водостоків | км | --- | 1,68 |
|  | Охорона навколишнього середовища |
|  | Охоронна зона ПЛ напругою 110 кВ | га | 9,7 | 9,7 |
|  | Орієнтовна вартість будівництва (в цінах 2012 року) |
|  | Загальна вартість житлово- цивільного будівництва в тому числі: | млн.грн. | ---- | 1117,56735 |
|  | • Житлове (160 тис.кв.м загальної площі) | млн.грн. | ---- | 764,213075 |
|  | • Установи та підприємства обслуговування (вбудовано-прибудовані приміщення загальною площею 14,179 тис.кв.м) | млн.грн. | ---- | 126,57774 |
|  | • Торговельний центр | млн.грн. | ---- | 44,390546 |
|  | • Квітковий магазин | млн.грн. | ---- | 8,612045 |
|  | • Загальноосвітня школа | млн.грн. | ---- | 71,297382 |
|  | • Дитячі дошкільні установи (2 шт.) | млн.грн. | ---- | 90, 664 |
|  | • Центр дозвілля (клубний комплекс) | млн.грн. | ---- | 8,362562 |
|  | Автостоянки | млн.грн. | ---- | 3,45 |
|  | Інженерне обладнання, всього в тому числі: | млн.грн. | ---- | 16,219864 |
|  | • водопостачання | млн.грн. | ---- | 1,905419 |
|  | • каналізація | млн.грн. | ---- | 2,735188 |
|  | • електропостачання | млн.грн. | ---- | 3,109514 |
|  | • зв`язок і сигналізація | млн.грн. | ---- | 0,796373 |
|  | • газопостачання | млн.грн. | ---- | 0,52431 |
|  | • теплопостачання | млн.грн. | ---- | 4,301178 |
|  | • інженерна підготовка | млн.грн. | ---- | 1,032473 |
|  | • дощова каналізація | млн.грн. | ---- | 1,815409 |